## Slide 1: Snímanie obrazu a jeho vlastnosti
Sonka, Hlavac, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine vision, kapitola: The image, its representations and properties
Gonzales, Woods: Digital Image Processing
kapitola: Digital image fundamentals
Shapiro : Computer Vision

## Slide 2: Kamera a snímanie obrazu camera obscura (tmavá komora)

## Slide 3
Ak dáme film pred objekt nedostaneme zmysluplný obraz

## Slide 4
Bariéra blokuje vačšinu svetla
Redukuje blurring

## Slide 5
Notes: Images of some text obtained with shrinking pinholes: large pinholes give
bright but fuzzy images but pinholes that are too small also give blurry images because of
diffraction effects.

## Slide 6: Šošovky
Sústredujú viac svetelných lúčov z každého bodu scény

## Slide 7
Iba objekty v správnej vzdialenosti sa zobrazia na film zaostrené (in focus)
Iné objekty sa zobrazia do tzv. circle of confusion
nezaostrený bod
Zmenou tvaru šošovky meníme vzdialenosť zaostrenia (focus)

## Slide 8: Proces snímania obrazu

## Slide 9: Základy projektívnej geometrie
V projektívnej geometrii pracujeme s dvojrozmerným obrazom trojrozmerného svetla.
Údaje ktoré spracovávame sú získane pomocou kamery, ktorá používa perspektívnu projekciu (stredové premietanie).
Pri premietaní nie je jednoduché zistiť presnú polohu bodov, keďže viaceré body sa môžu premietnuť do toho istého bodu.

## Slide 10
Pozrime sa ktoré body to vlastne budú.
Ak počiatok premietania je bod T a premietaný bod je bod X a premietame na rovinu R.
Potom všetky body na polpriamke TX sa premietnu do toho istého bodu do roviny R.
Formálny zápis:
Majme (n+1)-rozmerný priestor Rn+1 ,ktorý neobsahuje počiatok

## Slide 11
Paralelne čiary nezostanú paralelne v perspektívnom obraze, napr. koľajnice

## Slide 12: Homogénne súradnice
Nech P je projektívny priestor
Body v projektívnom priestore sú vyjadrené v homogénnych súradniciach
One to one mapovanie je dané nasledovne

## Slide 13: Geometria jednoduchej perspektívnej kamery

## Slide 14
Počas premietania pracuje so 4 súradnicovými systémami a tými sú:
svetový euklidovský súradnicový systém
súradnicový euklidovský systém kamery
súradnicový euklidovský systém premietacej roviny
súradnicový afínny systém premietacej roviny

## Slide 15: Svetový Euklidovský súradnicový systém
Sú v ňom popísané body ktoré ideme premietať
teda X aj bod U sú zapísane v jeho súradniciach.
Má počiatok v bode O (nejaký bod priestoru).
Index w.

## Slide 16: Súradnicový euklidovský systém kamery:
Má počiatok v bode C = Oc – ohniskový bod
jeho z-ová os je rovnobežná s optikou osou,
x-ová a y-ová os sú na ňu kolmé (ortogonálna báza)
Existuje vzťah medzi kamerovým a svetovým systémom, ktorý sa dá vyjadriť transformáciou zloženou z posunutia t a rotácie R.

## Slide 17: Obrazový euklidovský súradnicový systém
Má rovnaké súradnicové osi ako kamerový súradnicový systém, ale posunuté do bodu Oi
Xi a Yi ležia v rovine obrazu

## Slide 18: Obrazový afinný súradnicový systém
Má osi u, v, w a počiatok v počiatku euklidovskej súradnicovej sústavy obrazu,
  v má smer ako Yi a
  w má smer ako Zi
  avšak u nemusí mať smer ako Xi.
Zavádza sa preto, lebo pixle nemusia byť vo všeobecnosti kolmé a osi môžu byť škálované (ak by sme premietali, obraz by bol skosený a škálovaný)

## Slide 19: Základný koncept
Projektívna transformácia vo všeobecnom prípade môže byť rozdelená na 3 jednoduchšie transformácie, ktoré predstavujú prechody medzi jednotlivými súradnicovými systémami.
Projektívna rovnica nám hovorí o tom, ako sa body z trojrozmerného projektívneho priestoru premietajú do dvojrozmerného projektívneho priestoru.
Majme bod X v priestore a chceme ho vyjadriť v súradnicovom systéme kamery, urobíme to nasledovne:

## Slide 20
Xc je už bod z novými súradnicami, R je rotácia a t je posunutie kamery voči svetových súradníc. Bod Xc je premietnutý na plochu Π ako bod Uc
Parametre R a t sa nazývajú vonkajšie kalibračné parametre kamery

## Slide 21
Teraz si zoberme bod U0, ktorý sa označuje ako stred premietacej roviny, jeho súradnice označme v afinnom súradnicovom systéme (u0,v0,0).
jeho súradnice vieme ľahko získať
v súradnicovom systéme kamery budú (0,0,-f), potom vektor posunutia z U0 do počiatku afinnej súradnicovej sústavy je (-u0,-v0,0).
Keďže používame homogénne súradnice tak priemet bodu u = [U,V,W]T do dvojrozmerného euklidovského priestoru bude: u = [u,v]T = [U/W,V/W]T.

## Slide 22
Afinne transformácie, ktoré nám hovoria o prechode zo súradnicovej sústavy kamery do afinnej súradnicovej sústavy obrazu môžeme zapísať do matice, potom bude projektívna rovnica vyzerať nasledovne:
Parametre a, b, c nám hovoria o škálovaní a skosení pozdĺž súradnicových osí
–u0 a –v0 nám hovoria o prechode od súradníc kamery k súradniciam premietania.
Všetky tieto parametre sú kalibračné parametre a získavame ich pri kalibrácii kamery.

## Slide 23
Aby sme odstránili parameter zc tak ním vynásobíme rovnicu, dostaneme:
Matica K bude kalibračná matica kamery.
V tejto rovnici máme dva druhy parametrov závislých na kamere a to vonkajšie parametre a vnútorné parametre, vonkajšie parametre sú pozícia kamery v svetových súradniciach sú to 3 rotácie R a 3 translácie t.

## Slide 24
Uvažujme, že súradnicový systém kamery je totožný zo súradnicovým systémom sveta, potom dostávame:
Potom pre u a v po rozpísaní dostávame rovnice:
Týmto dostávame vnútorné parametre kamery a sú nimi:
αu: hovorí o škálovaní v smere u
αshear : hovorí o skosení v smere v
αv : hovorí o škálovaní v smere v
u0
v0

## Slide 25
Teraz si zoberme rovnicu 9.6, pracujeme v homogénnych súradniciach tak súradnice bodu Xw budú (xw,yw,zw,1), potom všetko vynásobíme a dostaneme rovnicu:
Matica M sa nazýva projekčná matica.

## Slide 26: Kalibrácia kamery
Pri kalibrácii kamery môžeme buď vychádzať zo známej scény alebo z neznámej scény.
Pri neznámej scéne ak poznáme parametre pohybu kamery tak táto operácie je jednoduchá, zredukuje sa nám na nájdenie obrazu bodov vo viacerých obrázkoch.
Ak nepoznáme parametre kamery tak je toto komplikovaná úloha a nevieme scénu jednoznačne zrekonštruovať z jedného obrázku, potrebujeme aspoň 3 pohľady na scénu.

## Slide 27
Pri známej scéne vieme parametre kamery získať priamo zo scény a kamera sa môže sama nakalibrovať.
Bod sa premieta na rovinu nasledovne:
Rozpíšme si projekčnú rovnicu nasledovne:

## Slide 28
máme 2 rovnice, každá s 12 neznámymi (x, y, z, m-ka, u, v), to je 24 neznámych pre každý jeden bod.
Ak je k dispozícii n takých bodov dostaneme maticu tvaru [2n x 12]
Matica M ma iba 11 neznámych parametrov
Na to aby sme teda vyriešili tento systém rovníc teda potrebujeme aspoň 6 korešpondujúcich bodov.

## Slide 29: Epipolar geometry

## Slide 30
Correspondence geometry: Given an image point x in the first view, how does this constrain the position of the corresponding point x’ in the second image?
Camera geometry (motion): Given a set of corresponding image points {xi ↔x’i}, i=1,…,n, what are the cameras P and P’ for the two views? Or what is the geometric transformation between the views?
(iii) Scene geometry (structure): Given corresponding image points xi ↔x’i and cameras P, P’, what is the position of the point X in space?
Three questions:

## Slide 31
The epipolar geometry
C,C’,x,x’ and X are coplanar

## Slide 33
Kamery sa nachádzajú „vedľa seba“
Priemetne ležia v jednej rovine
Základňa je rovnobežná s horizontálnou súradnicovou osou súradnicových systémov kamier
Rovnobežné optické osi
Epipóly sa nepretínajú
Kanonické stereo

## Slide 34
Poznáme
2h –vzdialenosť medzi kamerami, pozícia ohnísk
f – ohnisková vzdialenosť
Pl,Pr - priemety bodu P
Chceme zistiť
z-ovú súradnicu bodu P

## Slide 35
Kamery: z=0
Využijeme podobnosť trojuholníkov
Kanonické stereo

## Slide 36
The epipolar geometry
The camera baseline intersects the image planes at the epipoles e and e’.
Any plane p conatining the baseline is an epipolar plane. All points on
p project on l and l’.

## Slide 37
The epipolar geometry
Family of planes p and lines l and l’
Intersection in e and e’

## Slide 38
The epipolar geometry
epipoles e,e’
= intersection of baseline with image plane
= projection of projection center in other image
= vanishing point of camera motion direction
an epipolar plane = plane containing baseline (1-D family)
an epipolar line = intersection of epipolar plane with image
(always come in corresponding pairs)

## Slide 39
Example: converging cameras

## Slide 40
Example: motion parallel with image plane

## Slide 41
Example: forward motion
e
e’

## Slide 42
Vieme, že vektory X, X´ a t sú koplanárne. Zapíšeme to rovnicou

## Slide 43: Kamery
Každá bunka v poli je fotosenzitívna dioda, ktorá konvertuje fotóny na elektróny
Fotosenzitívna jednotka
  CCD charge-coupled device
  CMOS complementary metal oxide semiconductor
Zachytávajú intenzitu svetla monochromatického obrazu

## Slide 45: CCD kamera
Posuvný register
Zachytáva elektróny počas expozičného času
elektróny transferuje postupne na okraj – výstupného zosilňovača
Konvertované z analógového signálu na digitálny
Má iba 1 výstup

## Slide 46: CCD kamera

## Slide 47: CCD čip

## Slide 48: Problémy CCD čipu
Blooming
  anti-blooming technology
Nie je možné priamo pristupovať k jednotlivým pixelom
  treba čítanie cez posuvný register
Notes: Older CCD sensors were prone to blooming, when charges from one over-exposed pixel spilled into adjacent ones,
but most newer CCDs have anti-blooming technology (“troughs” into which the excess charge can spill).

## Slide 49: Farebný obraz
Jednočipové CCD
  Farebné filtre – Bayerova maska
Trojčipové CCD
  3 CCD snímače – jemná optika – drahšie
  Lúč prechádza cez optickú sústavu, ktorá láme svetlo na jednotlivé spektra

## Slide 50: CMOS kamery
Výhody oproti CCD
  vyšší rozsah zachytených intenzít
  Vysoká rýchlosť čítania
  Random prístup k pixelom
Nevýhoda
  Vysoká úroveň šumu

## Slide 51
Foveon X3
CMOS obrazový senzor pre digitálne kamery
Je schopný zaznamenať úplnú farebnú informáciu pre každý obrazový bod.
Využíva vlastnosť, že rôzne vlnové dĺžky svetla prenikajú do rôznej hĺbky kremíkových vrstiev
skladá sa z 3 vrstiev svetlocitlivých buniek kde každá zachytáva inú farebnú zložku svetla

## Slide 52: Foveon X3 vs. Bayer
Notes: Naprostá většina digitálních fotoaparátů využívá snímače s Bayerovou maskou, které mají zcela odlišnou konstrukci v porovnání s Foveonem X3. Jednotlivé světlocitlivé buňky tradičních snímačů jsou schopny rozpoznat pouze jas, barvu nikoli. Proto jsou tyto klasické čipy pokryty mozaikou barevných filtrů (Bayerova maska) podle modelu RGB (červená, zelená, modrá) – pro každý pixel snímače jeden filtr, který propouští pouze jednu barvu. To znamená, že aby byla informace o barvě každého pixelu kompletní, musí se dopočítávat ze sousedních pixelů – pomocí tzv. interpolace.[5] Výsledný obraz je tak vždy pouze zprůměrovaný. Pro odstranění nevyžádaných vad obrazu (artefaktů), které by mohly vznikat u tohoto typu senzoru, se používá tzv. anti-aliasing filtr. Ten obraz mimo jiné také jemně rozostřuje. Pokud by toto nebylo korigováno doostřujícím algoritmem, výsledné surové snímky přímo ze senzoru by nebyly nikdy zcela ostré.[6] Naproti tomu Foveon X3 disponuje úplnou barevnou informací pro každý jednotlivý pixel, takže z důvodu průměrování obrazových informací nemohou vznikat žádné artefakty.

## Slide 53: CCD Array Human Eye
Photosensitive detector: planar silicon
CCD: mega pixel (1,000 x 1,000 array).
brightness range (at fixed exposure time) - 105, actually encoded 102
uniform spatial distribution
colour images constructed from mosaic sensors
CCD images have linear sensitivity ( ≈ 100 levels) and Gaussian noise
I(x, y) = i(x, y) ±σ
Photosensitive detector: hemispherical retina
rods: 75- 150 million high sensitivity monochromatic receptors
cones: 6-7 million low sensitivity colour receptors (in fovea)
brightness range - 107, actually encoded 105
non-uniform spatial distribution
The human eye has sensitivity to proportional differences ( ≈ 100 levels), i.e.:
S(x, y) = i(x1, y1) − i(x2, y2) ± γS(x, y)

## Slide 54: Vlastnosti obrazu
Analógový obraz je 2D obraz F(x,y) s nekonečnou presnosťou parametrov x a y a nekonečnú presnosť intenzity v každom bode (x,y)
Digitálny obraz je 2D obraz I[r,c] reprezentovaný diskrétnym 2D poľom vzoriek intenzít, kde každá je reprezentovaný limitovanou presnosťou

## Slide 55
Šedotónový obraz (grey scale image) je monochromatický obraz I[r,c] s jednou hodnotou intenzity pre každý pixel
Multispektrálny obraz je 2D obraz M[x,y] s vektorom hodnôt pre každý bod obrazu
(farebný obraz – 3 hodnoty)
Binárny obraz je digitálny obraz s hodnotami v pixeloch 0 alebo 1

## Slide 56: Obraz ako funkcia

## Slide 57: Digitalizácia obrazu
Digitalizácia obrazu je navzorkovanie (sampling) spojitého obrazu do mriežky
Mriežka je zvyčajne pravidelného tvaru štvorcové a hexagonálne
Ďalším aspektom vzorkovania je nastavenie vzdialenosti medzi vzorkovanými bodmi
  Čím menšia vzorkovacia vzdialenosť tým väčšie rozlíšenie

## Slide 59: Typy mriežky
768x576 PAL
640x480 NTSC
1920x1080 HD
Raster je mriežka na ktorej sú definované susednosti

## Slide 60: Susednosť a spojitosť pixlov
Ak existuje cesta medzi ľubovolným 2 obrazovými bodmi, tieto nazývame spojité

## Slide 61: Paradox pretínajúcej čiary
Obr. a: ak uvažujeme 4-spojitosť čiary v ľavo nie sú spojité
Obr. b: ak uvažujeme 8-spojitosť: čiara nepretína kruh lebo nemaju spoločný bod

## Slide 62: Kvantizácia
je prechod medzi spojitou hodnotou obrazovej funkcie a jej digitálnym ekvivalentom
Kvantizácia na k rovnakých intervalov
k = 2b , b je počet bitov
Malé k – vznikajú nepravé kontúry
  Riešenie :
  Aspoň 100 úrovní šedej
  Rozdelenie na k nepravidelných intervalov
Človek je schopný rozpoznať asi 60 odtieňov šedej

## Slide 66: Problém priestorovej kvantizácie

## Slide 67: Metriky
Euklidovská
City Block (Manhattan)
Chessboard
Original
Euklidovská
City block
Chessboard

## Slide 68: Metriky
Euklidovská
d = 5
Manhattan (City-block)
d = 7
Chessboard
d = 4

## Slide 69: Distance Transform
Operátor aplikovaný na binárne obrazy
Notes: Vzdialenosť bodu od najblizsieho objektu v zavislosti od 4 alebo 8 susednosti.

## Slide 70: Distance Transform
Notes: Triangular lattice, hexagonal lattice, and square lattice

## Slide 71: Distance Transform

## Slide 72: Vnímanie obrazu - kontrast

## Slide 73: Vnímanie obrazu – vizuálne ilúzie

## Slide 74
Perceptual gruping - Gestalt laws

## Slide 75
Gestalt laws

## Slide 76: Histogram

## Slide 77: Histogram
každej úrovni jasu priradí zodpovedajúcu početnosť v obraze
vyhladenie histogramu

## Slide 78: Vlastnosti histogramu
Jasový histogram je globálny deskriptor

## Slide 80: Histogram stretching
The formula requires finding the minimum and maximum pixel intensity multiply by levels of gray. If the image is 8bpp, so levels of gray are 256.
Notes: Problem ak sa nachadza v povodnom obraze pixel s minimalnou hodnotou 0 a maximalnou hodnotou 255.
Nie je kam stretchovat.

## Slide 81: Histogram equalization
where cdfmin is the minimum non-zero value of the cdf,
M × N gives the image's number of pixels (M is width and N the height) and
L is the number of grey levels used (in most cases 256).

## Slide 83: Prahovanie histogramu
prahová (hraničná) hodnota: p(i), i=0,..n
reprezentatívna farba: f(i), i=1,..n - voľba
 body obrazu s intenzitou I(x,y)
 i=1,..n
ak p(i-1)  I(x,y) ≤ p(i) tak I(x,y) = f(i)

## Slide 84: Prahovanie
adaptívne – hľadáme lokálne minimá

## Slide 85: Výsledok

## Slide 86: Prahovanie
pevný prah – pravidelné intervaly

## Slide 87: Výsledok

## Slide 88: Porovnanie
adaptívne vs. pevné
účel použitia