## Slide 1: Spracovanie farebného obrazu
Zuzana Černeková
cernekova@sccg.sk
miestnosť I3

## Slide 2: Sylabus
Kolorimetria, základné pojmy
Systémy farieb a ich súvislosť
Kvantovanie farieb, určovanie palety
Farebná morfológia
Hľadanie hrán
Segmentácia a úprava farebného obrazu

## Slide 3: Požiadavky na hodnotenie
40 bodov na cvičeniach
  (20b z cvičení treba ku skúške)
60 bodov na písomnej skúške
  (30b treba na úspešné absolvovanie skúšky)
body | známka
91 - 100 | A
81 - 90 | B
71 - 80 | C
61 - 70 | D
50 - 60 | E

## Slide 4: Užitočné linky
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/bild1/V04/links.html
http://www.efg2.com/Lab/Library/ImageProcessing/index.html
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/CVentry.htm
http://www.icaen.uiowa.edu/~dip/LECTURE/contents.html
http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/cil/ftp/html/v-pubs.html
slovensky: http://pg.netgraphics.sk/
Notes: články: http://www.cs.brown.edu/~tor/
http://citeseer.ist.psu.edu/

## Slide 5: Literatúra:
A. Koschan, M. Abidi: Digital Color Image Processing, Wiley&sons 2008
K. N. Plataniotis, A. N. Venetsanopoulos: Color Image Processing and Applications, Springer 2000
Digital Color Imaging Handbook, Ed. Gaurav Sharma, CRC PRESS LLC, 2003
R. Lukáč, K. N. Plataniotis: Color Image Processing – Methods and Applications, CRC Press 2007
Pavol Horňák: Svetelná technika, ALFA 1989
William K. Pratt: Digital Image Processing: PIKS Inside, John Wiley & Sons, Inc., 2001
Gonzalez, C. R., Woods, E. R.: Digital Image Processing, Addison - Wesley, London, 1992

## Slide 6
Svetlo a farba

## Slide 7: Svetlo a farba
Elekromagnetické vlnenie
Svetlo – viditeľná časť spektra
Čisté farby zodpovedajú jednotlivým vlnovým dĺžkam
Farba objektu je daná spektrom dopadajúceho svetla a svetlom absorbovaným a/alebo odrazeným (vlastnosťami objektu)

## Slide 8: Zrak a videnie
Na sietnici oka
Tyčinky – videnie za šera
Čapíky – farebné videnie
  3 typy čapíkov citlivé na
  dlhé (L)
  stredné (M) a
  krátke (S) vlny

## Slide 9: Cones distribution
In the retina
LMS 40:20:1
No S (blue)
in retina center

## Slide 10: Intenzita svetla
Intenzita je vážená funkcia r, g, b hodnôt.
Ľudské oko nedáva všetkým komponentom r, g, b rovnaké váhy
intensity = 0.299*Red + 0.587*Green + 0.144*Blue
Predpokladajme, že máme 3 zdroje svetla s rovnakou intenzitou ale rôznymi farbami červenou, zelenou a modrou
Zelena sa bude zdať najsvetlejšia, potom červená a modrá

## Slide 11: Popis farby
Trojica
Hue = odtieň
    V priemere dokáže ľudské oko rozpoznať ~200 rôznych odtieňov
Luminance (brightness) = jas, intenzita
100% 50% 0%
100% 50% 0%
Saturation = sýtosť
Ružová má taký istý odtieň ako červená, ale je menej saturovaná
(pastelové farby ... nenasýtené)

## Slide 12: Spectral density functions
pomocou dominantnej vlnovej dĺžky
Odtieň je určený vlnovou dĺžkou
Ak A=D  bezfarebné svetlo
Spektrograf
s() – spektrálna krivka

## Slide 13: Prečo sú rastliny zelené?
Rastliny absorbujú energiu zo svetla a premieňajú ju na chemickú energiu vo forme cukrov
Chlorofyl je doležitý v tomto procese. Absorbuje vlnové dĺžky zodpovedajúce modrej a červenej farbe

## Slide 14: Metamer
http://www.cs.brown.edu/exploratories/freeSoftware/home.html
Spektrálne rôzne farby ale ľudským okom nerozlíšiteľné

## Slide 15: Color matching
Priame určovanie hodnôt H, S, L je nevhodné pre „color matching“ = určovanie rovnakých farebných vnemov
Porovnávanie s atlasom farieb
Potrebujeme iný popis farby
H 54
S 240 /255
L 102

## Slide 16: Munsellov atlas
Vytvorený Albertom H. Munsellom na začiatku 20. storočia
Reprezentuje farbu v 3 dimenziách
Ako prvý oddelil hue (odtieň), value (hodnotu) a chroma (saturácia) do vnemovo uniformných a nezávislých dimenzií

## Slide 17: Munsellov atlas
Hue: Red, Yellow-Red, Yellow, Green-Yellow, Green,
Blue-Green, Blue, Purple-Blue, Purple, Red-Purple
Value: 0 ... 10 (tmavá ... biela)
Chroma: 0 ... 20 (neutrálna ... saturovaná)

## Slide 18: Macbeth ColorChecker
Na kalibráciu systémov spracovania farebného obrazu
24 matných farieb

## Slide 19: Iné množiny farieb – výrobcovia foto potrieb

## Slide 20: Pantone Matching System
Každá farba má daný presný postup,
podľa ktorého ju môžeme namiešať
zo základných farieb.
Ďalšie systémy
TRUMATCH, FOCOLTONE,
TOYO Color Finder 1050,
ANPA-COLOR,
DIC Color Guide, ...

## Slide 21: Aditívne skladanie farieb
Grassmannov experiment (1853)
červená (R), zelená (G), modrá (B) – primárne farby
váhy r, g, b = 0...100 (%)
výsledná farba
C = r R + g G + b B
r
g
b
neznáma farba D

## Slide 22: Aditívne skladanie farieb
Dá sa úpravou r, g a b nájsť farba C zodpovedajúca (vyzerajúca rovnako) farbe D vždy?
Pre niektoré farby áno
Žltá = 10 R + 11 G + 1 B
Pre iné farby musíme jednu zo základných farieb presunúť doprava a porovnávať nepriamo
Modrozelená + 5 R = 5 G + 6 B
Modrozelená = - 5 R + 5 G + 6 B
Váhy môžu byť záporné!

## Slide 23: Aditívne skladanie farieb
R = 700nm, G = 546nm, B = 436nm
Pokusy na mnohých
subjektoch priniesli
nasledovné výsledky:

## Slide 24: Aditívne skladanie farieb
Funkcie r(), g(), b() určujú množstvo R, G, B na dosiahnutie 100% saturovanej farby s dominantnou vlnovou dĺžkou  ( ozn. mono() )
mono() = r()R + g()G + b()B
používajú sa škálované hodnoty:
, { pre a = r, g, b }
Potom

## Slide 25: CIE - Commission internationale de l'éclairage
Medzinárodná komisia pre svetlo
Nová trojica primárnych farieb X, Y, Z
Lineárnou transformáciou z RGB
všetky farby sa dajú vyrobiť pozitívnou kombináciou X, Y, Z
nereálne, supersaturované ( > 100%)
Y zodpovedá intenzite L
CIE definuje standard (colorimetric) observer
– chromatic response of the average human viewing through a 2° angle
CIE 1931 Standard Observer, alebo aj CIE 1931 2° Standard Observer
Neskôr CIE 1964 10° Standard Observer – málo používaný

## Slide 26: CIE 1931 -Color matching functions
Opäť funkcie x(), y(), z() určujú intenzitu X, Y, Z
mono() = x()X + y()Y + z()Z
Farebný priestor XYZ
 je vlnová dĺžka zodpovedajúceho monochromatického svetla
Pre farbu danú spekrálnou krivkou I()
http://www.cs.brown.edu/exploratories/freeSoftware/home.html

## Slide 27: CIE 1931

## Slide 28: CIE xy chromacity diagram
Svetový štandard xyY
xy – určujú H a S
Y = L
Spektrálna krivka

## Slide 29: CIE diagram

## Slide 30: CIE diagram
Významné body v CIE diagrame – definícia „bielej“
CIE Standard Illuminants:
  A - tungsten light (wolframové svetlo)
  B - sunset
  C - blue sky
  D65 - average daylight
  E - equal energy white (x=y=z=1/3)
Farba vyžarovaná ideálnym čiernym telesom pri danej teplote (v stupňoch Kelvina)

## Slide 31: CIE diagram

## Slide 32: CIE diagram - vlastnosti
Referenčný biely bod - CIE standard illuminant C.
Ak zložíme 2 farby (K, L), výsledná farba leží na úsečke => M = tK + (1– t)L
Dominantná vlnová dĺžka
farby A je zhodná s farbou B
B je spektrálna farba
podiel AC/BC je sýtosť farby A

## Slide 33: CIE diagram - vlastnosti
Niektoré nespektrálne farby (ružové, fialové odtiene) nemajú dominantnú vlnovú dĺžku, sú definované komplementárnou
dominantnou vlnovou dĺžkou
F => B
podiel CF/CG je sýtosť farby F
D, E sú komplementárne farby
spectral locus
line of purples

## Slide 34: Gamut (rozsah)
Priestor farieb dosiahnuteľných (zobraziteľných) daným zariadením

## Slide 35
http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/gamutmapping.html

## Slide 36: Televízne normy a gamut
R1 G1 B1 – primárne farby v norme PAL
D65 – referenčná biela
Norma NTSC
R2 G2 B2
CIE C

## Slide 38: Adobe Photoshop Gamut
Indikácia „out-of-gamut“ farby

## Slide 39: Zobrazovanie Pseudo-farby
Intensity slicing: Zobrazí rôzne odtiene šedej ako rôzne farby
Užitočné vo vizualizácii medicínskych, vedeckých, vegetačných obrazov
Ak nás zaujímajú príznaky v určitom rozsahu intenzít alebo niekoľkých intervaloch intenzít
Frequency slicing: Dekompozícia obrazu do rôznych frekvenčných komponentov a ich reprezentovanie rôznymi farbami.

## Slide 40: Intensity Slicing
Pixely s hodnotou intenzity šedej v rozsahu (f i-1 , fi) sa zobrazia farbou Ci

## Slide 41: Príklad 1

## Slide 42: Príklad 2

## Slide 43: Pseudo-farba viacerých obrazov
Zobraziť obrazy z multi-sensora ako jeden farebný obraz
  multi-spektrálny obraz zo satelitu

## Slide 44: Príklad

## Slide 45: Príklad
(a) Pseudo-farebné zobrazenie mesiaca Jupitera
(b) Priblíženie.
(Courtesy of NASA.)